## Slide 1: Архитектура расширяемой и разделяемой памяти в серверах на базе CXL
Подготовил: Немыкин Ярослав Алексеевич
Преподаватель: Горбачев Ярослав Георгиевич

## Slide 2: Новый подход к организации памяти
Производительность процессоров растёт быстрее, чем пропускная способность памяти. Устройства простаивают в ожидании данных, а раздельная память CPU, GPU и других ускорителей требует постоянного копирования. Для решения этих проблем была разработана технология Compute Express Link (CXL).
Memory Wall
Процессоры простаивают, ожидая данных из памяти
Раздельная память
Постоянное копирование данных между CPU, GPU и другими устройствами
Дата-центры
Традиционные архитектуры не справляются с гибким управлением большими объёмами памяти

## Slide 3: Что такое CXL?
Compute Express Link (CXL) — открытый стандарт межсоединения, появившийся в 2019 году под руководством Intel. В консорциум вошли Alibaba, Cisco, Dell, Meta*, Google, HPE, Huawei и Microsoft.
CXL основан на PCIe 5.0, унаследовав последовательный интерфейс, но добавив когерентные протоколы. В реальных ЦОДах CXL-память дополняет DRAM — как второй уровень.
CXL.Io
  Базовый протокол на основе PCIe: инициализация, обнаружение, DMA и доступ к регистрам
CXL.Cahe
  Когерентный доступ устройства к памяти CPU с низкой задержкой
CXL.Mem
  Когерентный доступ CPU к памяти устройства — DRAM или флэш

## Slide 4: Версии CXL

## Slide 5: Три типа CXL-устройств

## Slide 6: Memory Expansion
  Добавление памяти через Type-3 устройство без замены CPU или материнской платы. Доступ прозрачен, но с чуть большей задержкой. Дешевле, чем апгрейд сервера.

## Slide 7: Memory Tiering
  Разделение памяти на «горячие» и «холодные» страницы. Редко используемые данные уходят на более дешёвый уровень — освобождается до 40% основной DRAM.

## Slide 8: Memory Pooling
  Общий пул памяти через CXL-коммутатор. Динамическое перераспределение между хостами, изоляция доменов, поддержка MLD. Доступно с CXL 2.0.

## Slide 9: Архитектурные последствия CXL
Когерентность кэшей
  CXL формирует единое когерентное пространство: CPU и ускорители работают с одними данными, кэши синхронизируются автоматически. Процессор — управляющий узел.
NUMA-топология
  CXL добавляет новый уровень памяти: локальная DRAM -> удалённая NUMA -> CXL-память. Растёт разброс задержек, усложняется размещение «горячих» данных.
Задержки доступа
  CXL чуть медленнее локальной DDR, но несопоставимо быстрее SSD и RDMA. Режим interleave (numactl) даёт результаты, близкие к локальной RAM.
RAS-механизмы
  ECC, изоляция неисправных устройств, hot-plug, мониторинг. При отказе в memory pool нагрузка перераспределяется — система продолжает работу без остановки.

## Slide 10: Применение CXL
Облака и ЦОД
  Disaggregated memory (разделение памяти и вычислений)
  Динамическое перераспределение памяти между задачами
  Снижение стоимости инфраструктуры за счёт shared-ресурсов
AI / ML
  Когерентное пространство CPU <-> GPU
  Меньше копирований данных, ниже задержки
  Возможность работать с большими моделями (больше памяти)
In-memory базы данных и аналитика
  Увеличение доступной памяти без замены серверов
  Снижение затрат по сравнению с дорогой DRAM
  Поддержка больших dataset’ов в памяти
Виртуализация и контейнеризация
  Динамическое распределение ресурсов
  Более плотное размещение задач (workloads)
  Повышение утилизации серверов